Informations-Handout

Sichere Instrumente

Krankenhaus:

Station:

Anwendungsgebiete

Sichere Instrumente werden für fast jeden Bereich der Patientenversorgung angeboten. U. a. für

- die Infusionstherapie,

- die Injektionstherapie,

- die Blutentnahme,

- die Chemotherapie und

- die Dialyse.

Auslösemechanismus

Bei den Sicheren Instrumenten unterscheidet man zwei Formen der Auslösemechanismen:

- aktive Mechanismen und

- passive Mechanismen.

Aktiv:

Aktive Auslösemechanismen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Schutz durch den Beschäftigten selbst bewusst ausgelöst werden muss.

Passiv:

Als „passiv“ bezeichnet man Auslösemechanismen dann, wenn der Schutz während des gewohnten Handlungsablaufs automatisch erfolgt.

Schutzmechanismen

Sichere Instrumente werden mit drei unterschiedlichen Schutzmechanismen angeboten und jeder wiederum in aktiver oder passiver Ausführung.

Man unterscheidet hierzu:

- Schilde

- Retraktionsmechanismen

- Entschärfungsmechanismen

Schilde

Ein Schild hat die Aufgabe, die Nadel komplett zu umgeben. Damit schützt sie den Beschäftigten vor unbeabsichtigtem berühren der Nadelspitze.

Schilde können sowohl mit Klapp- als auch mit Schiebemechanismus ausgerüstet sein.

Schilde werden stets durch aktive Mechanismen ausgelöst.

Schilde findet man in allen Anwendungsgebieten.

Infusionstherapie

Injektionstherapie

Blutentnahme

Chemotherapie

Retraktionsmechanismen

Sichere Instrumente die mit retraktivem Schutzmechanismus ausgestattet sind, entfalten ihren Schutz, dadurch dass die Nadel in ein sicheres Behältnis zurück gezogen wird.

Die Retraktion wird sowohl in aktiver wie passiver Ausführung angeboten. Dieser Schutzmechanismus findet in allen Anwendungsgebieten Berücksichtigung.

Infusionstherapie

16.2.2.2 Injektionstherapie

Blutentnahme

Chemotherapie

Entschärfung

Bei der Entschärfung handelt es sich um einen Schutz, der ausschließlich an der Nadelspitze zum Einsatz kommt. Momentan wird der Schutz mittels Metallklammer, Plastikquader oder Metallstift realisiert. Die Entschärfung findet zurzeit nur in der Infusionstherapie ihre Anwendung und ist ausschließlich passiv ausgeführt.

Infusionstherapie

# Text boxes

Bild: Dispomed; Zibella

Bild: Tyco Helathcare; MONOJECT Insulin Sicherheitsspritze

Bild: Sarstedt; Safety - Kanüle

Bild: Tyco Healthcare; MONOJECT Magellan Sicherheitskanüle

Bild: BD; BD Eclipse

Bild: Terumo; Surshield Surflo

Bild: BD Safety Glide

Mit dem Finger nach oben drücken

Nadel wie gewohnt aus dem Katheter ziehen

Bild: BD; BD Insyte Autoguard

Bild: B.Braun Melsungen AG; Vasocan Safety

Bild: BD; BD Integra

Bild: Siekmann; Safety Syringe

Bild: BD; BD Genie

Bild: Sarstedt; Safety Multifly-Set

Bild: Smiths Medical Deltec Gripper Plus

Bild: B.Braun Melsungen AG; Vasofix Safety

Bild: Terumo Versatus-WP

Bild: Medex, Protective Acuvance 2